## Slide 1: Arytmetyka binarna zapis uzupełnień do 2 (U2)
ang.: 2C
Two's Complement

## Slide 2: Wagi pozycji w zapisie U2
Wartości wag pozycji w zapisie U2 |  |  |  |  |  |  | 
waga | -2n-1 | 2n-2 | 2n-3 | ... | 22 | 21 | 20
cyfra | bn-1 | bn-2 | bn-3 | ... | b2 | b1 | b0
Liczba jest dodatnia, gdy bit znaku ma wartość 0.
Suma pozostałych wag tworzy zawsze liczbę dodatnią lub zero.
Jeśli bit znaku ma wartość 1, to liczba jest ujemna.

## Slide 3: Wartość dziesiętna liczby w zapisie U2
Wartość liczby U2 obliczamy zgodnie z poznanymi zasadami - cyfry mnożymy przez wagi pozycji, na których się znajdują i dodajemy otrzymane iloczyny. Waga bitu znakowego jest ujemna.
bn-1bn-2bn-3...b2b1b0(U2) =
bn-1(-2n-1) + bn-22n-2 + bn-32n-3 + ... + b222 + b121 + b020
gdzie
b - bit, cyfra dwójkowa 0 lub 1 n - liczba bitów w zapisie liczby

## Slide 4: 4 bitowy system U2
Kod U2 | Przeliczenie | Wartość
0000 | 0 | 0
0001 | 20 | 1
0010 | 21 | 2
0011 | 21 + 20 | 3
0100 | 22 | 4
0101 | 22 + 20 | 5
0110 | 22 + 21 | 6
0111 | 22 + 21 + 20 | 7
1000 | (-23) | (-8)
1001 | (-23) + 20 | (-7)
1010 | (-23) + 21 | (-6)
1011 | (-23) + 21 + 20 | (-5)
1100 | (-23) + 22 | (-4)
1101 | (-23) + 22 + 20 | (-3)
1110 | (-23) + 22 + 21 | (-2)
1111 | (-23) + 22 + 21 + 20 | (-1)
W tym systemie wartość 0 ma tylko jedną reprezentację: 0000,
Liczb ujemnych jest o 1 więcej niż dodatnich:
(-8..-1, 1..7).
Najstarszy bit określa znak liczby. Jeśli jest równy 0, liczba jest dodatnia i resztę zapisu możemy potraktować jak liczbę w natural- nym kodzie dwójkowym.

## Slide 5: U2: sumowanie
01101011(U2) = 64 + 32 + 8 + 2 + 1 = 107(10)
11101011(U2) = (-27) + 64 + 32 + 8 + 2 + 1 =
= -128 + 107 = (-21)(10)
Jeśli bit znaku ustawiony jest na 1, to liczba ma wartość ujemną. Bit znaku ma wagę (-2n-1), gdzie n oznacza liczbę bitów w wybranym formacie U2. Reszta bitów jest zwykłą liczbą w naturalnym kodzie dwójkowym.
Wagę bitu znakowego i wartość pozostałych bitów sumujemy otrzymując wartość liczby U2:

## Slide 6: Liczba przeciwna do danej liczby U2
Sposób 1 - procedura wyznaczania liczby przeciwnej w U2:
Dokonać negacji wszystkich bitów zapisu liczby U2.
Do wyniku dodać 1
Przykład: Wyznaczyć liczbę przeciwną w kodzie U2 do danej liczby 01101110(U2).
1. Dokonujemy negacji wszystkich bitów liczby U2:
2.Do wyniku negacji dodajemy 1:
Liczbą przeciwną do 01101110(U2) jest 10010010(U2).
NOT | 01101110
 | 10010001
 | 10010001
+ | 00000001
 | 10010010

## Slide 7: Liczbą przeciwną do 01101110(U2) jest 10010010(U2)
Aby się o tym przekonać, obliczmy wartości dziesiętne obu liczb:
01101110(U2) = 64 + 32 + 8 + 4 + 2 = 110(10). 10010010(U2) = (-128) + 16 + 2 = (-128) + 18 =
= (-110)(10).

## Slide 8: Liczba przeciwna do danej liczby U2
Sposób 2 - procedura wyznaczania liczby przeciwnej w U2:
Przejść do pierwszego od prawej strony bitu zapisu liczby.
Do wyniku przepisać kolejne bity 0, aż do napotkania bitu o wartości 1, który również przepisać
Wszystkie pozostałe bity przepisać zmieniając ich wartość na przeciwną.
Znaleźć liczbę przeciwną w kodzie U2 do danej liczby 1100100010111010111010010100001000000(U2)
Liczba U2 | 1100100010111010111010010100001000000
Liczba przeciwna U2 | 0011011101000101000101101011111000000

## Slide 9: Przeliczanie ujemnej liczby dziesiętnej na zapis U2
Jeśli do liczby 2n (n - ilość bitów w formacie U2) dodamy przetwarzaną liczbę dziesiętną, to w wyniku otrzymamy wartość kodu dwójkowego równoważ- nego bitowo kodowi U2 przetwarzanej liczby. Wynik dodawania zapisujemy w postaci naturalnego kodu dwójkowego.
Przykład: Wyznaczyć 8-mio bitowy kod U2 dla liczby dziesiętnej (-45)(10)
28 + (-45) = 256 - 45 = 211 = 11010011(2).
Stąd (-45)(10) = 11010011(U2).

## Slide 10: System zapisu U2 liczb ze znakiem
jest dzisiaj powszechnie stosowany we wszystkich komputerach IBM, Macintosh i innych, ponieważ jego arytmetyka jest zbliżona do arytmetyki liczb w naturalnym kodzie binarnym. Dzięki temu procesory mogą wykonywać operacje arytmetyczne na liczbach NBC i U2 za pomocą tych samych układów elektronicznych. A to przekłada się na koszty opracowania i produkcji procesorów.
NBC (ang. Natural Binary Code).

## Slide 11: System uzupełnień do podstawy wymyślił Blaise Pascal
Skonstruował on prostą maszynę arytmetyczną, która potrafiła dodawać liczby dziesiętne.
Aby również umożliwić wykonywanie odejmowania, Pascal dodawał liczby uzupełnione do podstawy 10.

## Slide 12: System uzupełnień do podstawy wymyślił Blaise Pascal
Przykład. Załóżmy, że mamy wykonać odejmowanie 84 - 52.
W tym celu tworzymy uzupełnienie dziesiętne liczby 52, które dla liczb dwucyfrowych jest równe*) 100 - 52 = 48
Otrzymaną liczbę dodajemy do liczby 84 i dostajemy wynik: 84 + 48 = 132
Ignorujemy najstarszą cyfrę, pozostanie 32, czyli wynik różnicy: 84 - 52 = 32
Zaletą tego systemu było to, iż uzupełnienie liczby można dosyć łatwo obliczać Na tej właśnie podstawie skonstruowany jest system U2 - uzupełnienie do podstawy 2.
*) dla 3 cyfrowych odejmujemy od 1000, dla n-cyfrowych odejmujemy od 10n
x-y = x+(100-y) –100 = x+(99-y)+1 – 100

## Slide 13: Blaise Pascal (1623 – 1662)
– francuski matematyk, fizyk i filozof religii.
Był niezwykle uzdolnionym dzieckiem, wyedukowanym
przez ojca. Jego wczesne dzieła powstawały spontanicznie,
lecz w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju nauki.
Miał on znaczący wkład w konstrukcję mechanicznych kalkulatorów i mechanikę płynów; sprecyzował także pojęcia ciśnienia i próżni.
Pascal był przede wszystkim matematykiem, wniósł znaczący wkład w powstanie i rozwój dwóch nowych działów wiedzy. Już jako szesnastolatek napisał pracę obejmującą zagadnienia geometrii rzutowej, później zaś wraz z Pierre'em de Fermatem rozważał kwestie teorii prawdopodobieństwa.
W następstwie doświadczonego przezeń w roku 1654 mistycznego przeżycia porzucił działalność naukową, poświęcając się filozofii i teologii. Z tego okresu jego życia pochodzą dwa najbardziej znane dzieła Pascala: Prowincjałki i Myśli.
Przez całe życie borykał się z problemami zdrowotnymi; zmarł w wieku 39 lat.